附件2：

佛山市城建项目公交场站配建技术指引

（再次征求意见稿）

二0二一年   月   日

目 录

1 总则	3

1.1 编制目的	3

1.2 编制依据	3

1.3 适用范围及对象	3

1.4 编制原则	4

1.5 其他	4

2 功能定位指引	5

2.1 场站配建原则	5

2.2 配建公交场站功能定位	5

3 配建标准指引	7

3.1 配建标准制定原则	7

3.2 场站配建启动阈值	7

4 建设规模指引	9

4.1 建设规模控制原则	9

4.2 场站最小规模控制指标	9

4.3 可配建公交场站的建设项目用地规模控制标准	10

5 场站布局指引	11

5.1 布局原则	11

5.2 平面布局	11

5.3 立体布局	11

6 设施配置指引	12

6.1 通则	12

6.2 设施配置要求	12

6.3 功能设施设计要求	14

6.4 其他	19

6.5 消防要求	19

6.6 环保要求	19

7 实施机制指引	20

7.1 规划编制阶段	20

7.2 土地供应阶段	20

7.3 建设管理阶段	23

7.4 移交管理阶段	26

附 图	28

附录1 名词解释	32

附录2 本指引用词说明	33

附录3 相关规范参考	34

条 文 说 明	36

# 总则

## 编制目的

### 为适应佛山社会经济和公共交通系统发展需求，规范配建公交场站设计，提高场站建设水平，实现佛山市配建公交场站设计和建设的标准化，特制定本建设标准指引。

### 通过明确配建公交场站的功能构成、必备设施以及相关控制指标与要求，解读配建公交场站对现有场站体系的影响，确定各类型建筑配建公交场站标准，理顺配建公交场站制度实施流程，从技术和制度两方面保障佛山市配建公交场站制度的落实，提高配建公交场站设计质量和建设水平。以期改善佛山市公交场站的落实情况，实现公交场站布局的调整优化。

## 编制依据

### 本指引是在参照国家、行业、佛山市及其他地方标准的基础上，结合佛山市经济社会发展实际情况而制定的，是科学、合理地确定佛山市配建公交场站功能定位、配建标准、建设内容、设施布置等相关指标的地方性推荐标准。

### 配建公交场站建设应符合《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发〔2012〕64号）、《城市公共汽车和电车客运管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2017年第5号）及相关法律法规要求。

## 适用范围及对象

1.3.1  本指引所称的公交场站，是指公交枢纽站、首末站、中途站。

### 1.3.2  本指引是编制配建公交场站相关规划的指导性文件，也是相应规划方案、初步设计、施工图审查、规划许可审批、场站竣工验收、场站移交与管理等的参考依据。

### 1.3.3  本指引适用于佛山市行政区域内的新建、扩建和改建的配建公交场站。

## 编制原则

### 以人为本原则：应尽量创造规范、安全、舒适、便捷的场内交通环境，实现人车分流，保障运行安全与效率。

### 标准化原则：提出的指标和设计要求清晰明确，能保证配建公交场站实现既定功能。

### 可实施原则：制定的实施体制机制能保障配建制度的施行以及公交场站的有序建设。

### 差别化原则：针对不同分区、不同类型建筑提出差别化的公交场站配建标准。

### 对接性原则：与国家、广东省及佛山既有规范标准进行良好衔接。

## 其他

### 本指引未规定的相关内容应按现行的相关规范执行。本指引所引用的规范若有修订，应采用修订后的规范。

# 功能定位指引

## 场站配建原则

### 公交场站的配建应与土地利用相协调，人口集中的居住区、就业岗位集中的商务办公区、大型商业区以及公共建筑等主要客流集散点应优先配建公交场站。

### 配建公交场站在地块中的位置，应满足乘客和公交车辆方便到达和离开的原则，宜近邻现状或具有近期建设条件的规划道路，不应在交叉路口附近设置。

### 大型居住区的配建公交场站应避免对小区生活和安全环境的不利影响，其布局宜靠近小区外围道路，并保证小区内外乘客与场站的顺畅快速连接，可适当增加慢行设施连接场站和周边建筑。

### 配建公交场站应与主体建筑整体设计相协调，降低对主体建筑的负面影响，促进场站与建筑的有效融合。

### 配建公交场站宜设置在建筑的地面一层，在用地较困难的地方，可设置在地下一层，但须满足相关设计规范。

## 配建公交场站功能定位

### 未来佛山市将形成以公交枢纽站、首末站为运营服务支点，以停保场、综合车场为支持保障后盾的公交场站体系，其中，新建公交枢纽站、首末站将形成以配建公交场站为主，独立建设场站为辅的供给模式。

### 配建公交场站，是根据建筑客流需求附设于建筑（地块）的公交场站。其包括公交线路掉头、发车、上下客、乘等候以及首班夜间停放等功能。其他对周边建筑负面影响较大、不利于实施大规模车辆停放、维修等功能将集中在停保场和综合车场解决。根据运行线路的数目，配建公交场站又分为两种类型：配建首末站和配建枢纽站。其中，配建首末站是一条或两条公交线路的起终点，主要服务于车辆到发；配建枢纽站是三条及三条以上公交线路的起终点，能为乘客提供集中的换乘服务，具备一定的管理调度功能。

### 综合车场的功能包括洗车、能源供给、充电、小修、夜间车辆停放等功能。未来的综合车场将采用多层立体开发的建设形式，以集约利用土地。

# 配建标准指引

## 配建标准制定原则

### 应将场站需求和用地性质综合考虑，根据新建项目或城市更新（“三旧”改造）项目的用地性质以及建筑规模确定需配建的场站需求，具体配置标准参照表3.2.1。

### 配建公交场站除服务主体建筑需求外，还应适当服务周边。对于建设项目周边（一般为建设项目500m范围）的场站需求，建议开展专题研究（或结合交通影响评价分析）确定需配建的场站规模。

## 场站配建启动阈值

### 需配建公交场站的不同类型建设项目的建筑规模阈值应满足表3.2.1的规定。

表3.2.1 各类型建设项目需配建公交场站的建筑规模阈值（单位：万平方米）

| 建筑类型 | 配建阈值（万平方米） |
| --- | --- |
|  | 一类区 （轨道区） | 一类区 （非轨道区） | 二类区 （轨道区） | 二类区 （非轨道区） |
| 居住 | 24 | 14 | 26 | 18 |
| 商务办公 | 14 | 9 | 18 | 11 |
| 商业服务 | 12 | 7 | 15 | 9 |
| 教育科研 | 13 | 8 | 19 | 12 |
| 医疗卫生 | 14 | 8 | 19 | 12 |
| 文体娱乐 | 9 | 6 | 13 | 8 |

注：（1）配建阈值对应的建筑面积，是指建设项目及周边500米范围内已建成建筑和已出让地块的建筑面积之和。范围内存在多个地块的，按出让顺序，在最新出让地块中配建公交场站。（2）500米范围计算的基准点选取：一般以地块形心为基准点，以更好服务周边客流需求为基本原则，可根据实际情况加以调整。（3）上述建筑规模阈值是指达到设置一条公交线路的项目开发量（即建筑面积），匡算出来的线路数按四舍五入的原则取整，对应的场站规模参照表4.2.3。（4）居住类项目中的保障性住房、安居房等，可适当降低配建阈值，提高公交场站供应水平，配建阈值建议降低15%。（5）一类区包括中心区，包括中心城区、大良容桂副中心、狮山副中心、三水和高明中心区；二类区包括除一类区以外的都市区。（6）轨道区是指轨道影响区，即轨道站点500米范围内区域；非轨道区是指轨道影响区以外的区域。

### 对于混合功能的地块或建设项目，应综合考虑各类用地所产生的公交客流，可根据表3.2.1的建筑规模阈值匡算各类用地的线路需求，再合算出混合功能建设项目的公交场站线路数量总需求。

# 建设规模指引

## 建设规模控制原则

### 在体现集约利用土地原则的基础上，配建公交场站必须合理布设相关设施，实现场站功能，不可盲目缩小场站规模。

### 在新建项目或城市更新（“三旧”改造）项目中，需根据建设项目的总用地规模确定能否配建公交场站，或者可配建的场站规模上限，保障配建公交场站不影响建设项目的用地开发。

### 鼓励利用建筑架空层设置公交场站，节约用地资源。用架空层设置公交场站的，由于柱网阻碍导致公交车辆无法使用的区域面积，不计入配建公交场站规模。

## 场站最小规模控制指标

### 配建公交场站的规模，应结合用地实际情况，按照规划的公交线路数、高峰时段的发车频率、候车乘客数、站内交通组织等确定。

### 配建公交场站最小规模测算时，进出配建公交场站坡道所占面积、内部柱网所占面积以及由于柱网阻碍导致公交车辆无法使用的区域面积，均不计入配建公交场站规模。

### 配建公交场站的最小规模宜符合表4.2.3的规定。建设最小规模配建公交场站时，不可建设环绕式的配建公交场站。若部分建筑规模难以满足场站各项基本功能的要求，应根据实际需求扩大配建公交场站的建筑规模。

表4.2.3 配建公交场站最小建筑规模（单位：平方米）

| 公交场站线路数 | 公交场站规模（平方米） |
| --- | --- |
|  | 一类区 | 二类区 | 村居地区 |
| 1条线路 | 800 | 1100 | 350 |
| 2条线路 | 1300 | 2000 | 700 |
| 3条及以上线路 | 每增加一条线路，增加600 | 每增加一条线路，增加900 | — |

注：（1）一类区包括中心区，包括中心城区、大良容桂副中心、狮山副中心、三水和高明中心区；二类区包括除一类区以外的都市区。（2）配建公交场站根据需求建设公交充电设施的，公交充电设施建设面积应在最小规模标准上额外增加。（3）交通部门另行要求配建自行车停放区的，其面积按50%计算入公交场站面积。

## 可配建公交场站的建设项目用地规模控制标准

### 对于居住类建设项目，考虑公交场站以外的其他公共配套设施的用地需求，配建公交场站占地规模不宜超过居住类项目用地面积的12.5%。适合配建公交场站的居住类项目用地面积宜大于8000平方米。

### 对于其他类型用地的建设项目，配建公交场站占地规模不宜超过项目用地面积的15%。适合配建公交场站的其他类项目用地面积宜大于7000平方米。

### 不同类型建设项目可配置公交场站的最小用地规模控制标准应满足表4.3.3的规定。用地条件困难，但公交出行需求缺口较大的情况下，可适当降低控制标准，以满足需求。

表4.3.3 各建设项目可配置公交场站的用地规模控制标准

| 用地类型 | 配建公交场站最小用地面积阈值 （平方米） | 配建公交场站占项目占地 面积的最大比例 |
| --- | --- | --- |
| 居住 | 8000 | 12.5% |
| 其他 | 7000 | 15% |

# 场站布局指引

## 布局原则

### 疏导原则：各交通方式流线明晰。

### 系统性原则：场站内部功能分区合理。

### 分离原则：机动车与行人分离。

### 便捷性原则：各功能设施衔接连贯。

## 平面布局

### 配建公交场站的设计应根据规划要求，做到远近结合、留有余地，既能满足近期使用要求，又能兼顾长远发展。

### 配建公交场站的形式应根据建筑类型、地块形状、交通组织、场站设施等灵活确定，宜设置在形状规整、偏向方形的用地上。对于偏向狭长形的地块，可考虑设置港湾式或通道式的配建公交场站或配建停靠站；对于偏向方块形的地块，可考虑设环绕式的配建公交场站。配建公交场站的平面布局形式参见附图1。

### 配建公交场站的平面布局宜包括车辆运行区域、乘客综合服务区域、调度管理和后勤保障区域。

## 立体布局

### 叠加式：不同功能在垂直向度严格划分、叠加分布。

### 分离式：将场站或者部分系统功能与其他功能相对独立设置，避免了场站功能或场站独立性要求较高的功能系统在功能及结构上的矛盾性，是一种强调场站水平独立性的功能布局模式。

### 混合模式：混合模式是在竖向叠加及分离模式的基础上衍生出来的新的布局模式，此种模式保持了场站结构与功能同其它结构与功能的相对独立性，其它功能尤其是商业沿场站外边缘布置，可争取沿街商业面积，是一种功能及结构上独立性与有机性均较好的模式。

### 配建公交场站的立体布局形式参见附图2。

# 设施配置指引

## 通则

### 站内设施应做到配置合理、功能齐全、使用方便、用地集约，与主体建筑做到有分有合、资源共享、协同建成。

### 建筑外观应与周围的环境和城市景观相协调，满足相关的建筑设计规范。

## 设施配置要求

### 配建公交场站的设施配置要求应符合表6.2.1的规定：

表6.2.1 配建公交场站功能设施

| 功能 | 设施 | 配置 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 配建公交枢纽站 | 配建公交首末站 |
| 车辆运行 | 回车道 | √ | √ |
|  | 到发车位 | √ | √ |
|  | 停车坪 | √ | √ |
| 乘客综合服务 | 站台 | √ | √ |
|  | 站牌 | √ | √ |
|  | 区域地图、公交线路图 | √ | √ |
|  | 公交时刻表 | √ | √ |
|  | 实时动态信息 | √ | √ |
|  | 候车亭 | √ | √ |
|  | 座椅 | √ | √ |
|  | 候车廊 | √ | √ |
|  | 行人通道 | √ | ○ |
|  | 无障碍设施 | √ | √ |
|  | 公共信息牌 | √ | √ |
| 调度管理 | 场站管理室 | √ | √ |
|  | 线路调度室 | √ | ○ |
|  | 智能监控室 | √ | ○ |
|  | 监控 | √ | √ |
|  | 照明 | √ | √ |
| 后勤保障 | 休息室 | √ | √ |
|  | 茶水间 | √ | √ |
|  | 卫生间 | √ | √ |
|  | 清洁用具杂物间 | √ | ○ |
| 充电设施 | 充电机房 | √ | ○ |
|  | 配电房 | √ | ○ |
|  | 充电桩电缆沟 | √ | ○ |
|  | 充电车位 | √ | ○ |
| 安全设施 | 减速带 | √ | √ |
|  | 灭火器 | √ | √ |
|  | 指示、警示牌 | √ | √ |
|  | 护栏、防撞立柱 | √ | √ |
| 其他 | 绿化 | √ | √ |
|  | 防水、排水设施 | √ | ○ |

注：“√”表示应有的设施，“○”表示可根据具体情况选择，“—”表示可无的设施。

## 功能设施设计要求

### 回车道

#### 直行段宽度应不小于7m，转弯段的宽度宜适当增加。

#### 最小转弯半径应为13~15米。

#### 在公共交通用地较困难的地方，回车道可利用就近街道，以节约用地。

### 到发车位

#### 到发车位应提供车辆到达轮候与发车的功能，每条线路宜满足3辆车同时等候发车。

#### 到发车位有直列式和锯齿式两种形式。直列式到发车位宽度宜为3.5m，车辆间应设置安全距离3m及以上；锯齿式到发车位宽度宜为3m，长度宜为13.5m，车位间隔宜为4.5m及以上。到发车位的具体形式与尺寸参见附图3。

### 停车坪

#### 远离停保场、综合车场或首班车客运需求较大的配建首末站应建设停车坪。

#### 公交车停放方式分平行式、垂直式和斜列式三种，公共汽车停放宜采用垂直式或斜列式，边角用地可根据具体情况灵活使用。

#### 公交车的停车位尺寸应符合《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）的规定。

#### 停车坪应有明显的车位标志、行驶方向标志及其他营运标志。

### 出入口

#### 车辆出口和入口宜分开设置，宽度应为7.5~10m，若合并设置，宽度不宜小于12m。

#### 车辆出入口宜与乘客出入口分开设置，安全距离宜不小于5m，若合并设置，应用物理分隔。

#### 车辆出入口宜设置在次干道或支路上，不宜直接设在主干道或快速路上，并应距离交叉口50m以远。

#### 场站出入口与城市人行过街天桥、地下通道、桥梁等引道口的距离宜大于80m。

#### 条件允许的场站，宜将出入口布置在不同道路上。

#### 车辆出入口必须设置明显的限速、引导、警告、禁行和单行等交通标志标线和指示、警示牌，并合理设置减速带。

#### 场站出入口设置应满足夜间封闭管理的要求。

### 站台

#### 应根据场地条件、客流需求、运营要求、换乘设置等情况选择合理的站台型式，且应结合建筑柱网形式设置。

#### 直列式站台应设置超车道；锯齿式站台的设置应不影响后车超车要求。

#### 站台宽度不宜小于2m，且应高出地面0.2m，站台长度应至少满足1辆公交车的停靠需求，不应小于15m。站台可设置隔离护栏、防撞立柱等安全装置，护栏、防撞立柱离站台边线净距不宜小于0.25m，护栏、防撞立柱预留登车口宽度1.0m，护栏、防撞立柱高度不应小于0.9m。

#### 通道式站台的长度不宜超过39m，即两个标准车位和三个安全距离之和。

#### 站台宜适量设置座椅，无盖场站的站台应设置候车廊。站台上应因地制宜地设置候车设施和行人通道。可在站台上设置自动扶梯与上盖建筑物相连。具体设置参见附图4。

### 候车设施

#### 候车亭的建筑式样、材料、颜色等可根据本地的建筑特点和特定环境特征设计，宜实用与外形美相结合。

#### 候车区域应具有照明、通风设备，有条件可设置空调等设施。

#### 候车亭高度不宜低于3.5m，候车亭顶棚宽度不宜小于1.5m，且与站台边线竖向缩进距离不应小于0.25m

#### 独立站牌底边距地面不应小于1.70m；集合站牌最上面单元站牌顶边距地面的距离不应大于2.20m，最小面单元站牌的底边距地面的距离不应小于0.40m。

#### 应在显著位置设置公共信息导向系统，提供行人导向标志、实时乘客服务信息、换乘信息、周边区域地图等，条件许可时宜建电子信息显示服务系统。

#### 有条件可设置交通卡自助服务设施。

#### 鼓励建筑物内部设置楼梯、扶梯或电梯直接与配建公交场站内部候车区相连。

### 行人通道

#### 应设置连续平顺的行人通道与站内候车设施和出入口、外部道路人行设施（天桥、过街地道、人行道等）以及上盖建筑相连。行人通道宽度不宜小于3m。

#### 人行出入口应通过人行通道与邻近物业及市政人行道连接，人行出入口的宽度不应小于2m。

#### 人行通道与车行道间应设置隔离护栏，护栏高度不应小于1.2m。

#### 每2-3个到发车位宜设置一个过街设施，且合理设置防护栏、地面高度、导向标志及其他设施，引导乘客使用设计的行人路径。

#### 鼓励建筑物内部设置楼梯、扶梯或电梯直接与配建公交场站内部候车区相连；配建公交场站与宗地主体建筑分离布置的，宗地主体建筑与配建公交场站间宜建设风雨连廊。

#### 过街点应设置缘石坡道，平顺行人通道与车行道的过渡。

### 无障碍设施

#### 应设置坡道、盲道等无障碍设施，实现无障碍通行。

#### 站台有效通行宽度不应小于1.5m。

#### 站台宜为使用轮椅的乘客设置候车位和无障碍的连续通道。单个轮椅候车位面积为2m2（1.4m×1.4m）。

#### 无障碍厕所的入口和通道应方便乘轮椅者进入和进行回转，回转直径不小于1.5m。

### 站务用房

#### 站务用房应根据配建公交场站的用地条件、建筑类型、平面布局等灵活布置，宜与建筑物相融合，集约节约地利用场站空间资源。

#### 站务用房应在保证其它设施布局要求前提下合理布置，宜临近停车区，方便司乘人员进出及调度管理，减少场内人车干扰。

#### 若站务用房按照两层型式建设，其中调度室、休息室、卫生间和配电室等用房应设置在一层，其他站务用房可布置在二层。

#### 场站须配置调度管理用房，面积不宜小于20m2，每增加3条公交线路需至少增加10m2。调度室须与车辆运行区在同一平面上，宜将调度室布置在站内视野较好的位置，方便对公交车辆的调度管理和突发事件的及时响应。

#### 上盖建筑设计应考虑兼顾配建公交场站的服务配套设施功能，如：配建公交场站的公共厕所可与上盖建筑共用，公共厕所可设置在建筑物的其他站外空间，并在站内明显的位置设置相应的指引标志。

#### 监控室、休息室、茶水间等后勤服务用房可结合配建公交场站用地大小与实际需求配置，监控室可与调度室共用，以节约用地。

### 充电设施

#### 应根据实际需要，建设配电房、充电机房、监控室等供电设施，其中监控室可与站务用房合建，同时预留供电设备建设安装条件，包括输变电设备放置空间预留、充电桩放置空间预留、相关管线通道预留等（建议采用电缆沟形式）；各区可根据实际情况在地块规划条件中明确充电设施设备的建设或预留条件要求。

#### 服务两条以内线路的配建公交场站，宜满足至少两辆车同时充电的需求；服务两条线路以上线路的配建公交场站，宜满足至少四辆车同时充电的需求。

### 监控系统

#### 配建公交场站安保系统前端功能设施宜包括：视音频安防监控、入侵报警和紧急报警设施。

#### 应监控区域的图像覆盖率应满足无盲区覆盖的要求，在低照度情况下宜选用高灵敏度摄像机和辅助光源。

#### 配建公交场站财务室、票务室、专用控制室内，应在适当位置设置摄像机，对准工作区域，并设置手动紧急报警按钮。

#### 配建公交场站周界视具体情况，可新建或借用现有建筑物形成高度不低于1.8m的围墙。围墙可使用实体围墙，也可使用栅栏围墙。使用栅栏时，栅栏的竖杆间距应不大于150mm，安装应牢固可靠。

#### 各场站的监控系统间应能满足安保系统联网需求。

### 照明设施

#### 配建公交场站出入口的照明应加强，宜为交通标志和标线提供照明，并应与相连道路照明衔接。

#### 任何道路照明设施不得侵入道路建筑限界内。

#### 灯杆不宜设置在路边易于被机动车刮碰的位置或维护时会妨碍交通的地方。

#### 灯具的最大光强瞄准方向和垂线夹角不宜超过65°。

#### 人行横道的平均水平照度不得低于人行横道所在道路的1.5倍。

#### 宜为停车区域提供地面照明和垂直面照明，并应防止车身阴影影响路面照明效果。

### 安全设施

#### 减速带设置应符合本指引第6.3.4.6条的要求。

#### 配建公交场站必须设置完善的消防设施，并应符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014的规定。

#### 指示、警示牌设置应符合本指引第6.3.4.6条的要求。

#### 护栏、防撞立柱等安全设施设置应符合本指引第6.3.5.3条的要求。

## 其他

#### 配建公交场站的层高应考虑建筑结构和各类管道等设备的需要，公交车辆通行区域的净空高度应不低于5.5m。

#### 行车道坡道纵坡以直线为主，直线坡道纵坡不宜大于7%。

#### 到发车位、加减速区域和车辆出入口等，应进行路面强化设计，应有防滑措施。

## 消防要求

### 配建公交场站内部道路不应与建筑物内其它机动化交通方式共用，但在满足消防要求的情况下，可与消防通道共用；配建公交场站进出场道路原则上应独立设置，不应与建筑物内其它机动化交通方式进出通道混合设置，但在满足消防要求的情况下，可与消防通道共用。

### 在用地紧张的情况下，可利用回车道作为消防通道，但需要确保回车道的通畅。

### 安全出口应直接通向室外，安全疏散口及地下配建公交场站的楼梯净宽不得小于1.6m，安全出口应设置明显标志及事故应急照明设施。

### 消防通道净空高度和净宽均不应小于 4m；当消防车道上空遇有障碍物时，路面与障碍物之间的净空不应小于4m。

### 对于单层或设在建筑物首层的配建公交场站，室内任一点至室外出口的距离不应超过60m。

## 环保要求

### 环保设施宜包括排水系统、通风系统、废物处理、降噪系统等，体现节能环保原则。

### 配建公交场站的供电、供水系统应与上盖建筑分开，便于独立管理。

### 环保方面的工作应符合相关要求，且必须通过环境影响评价。

# 实施机制指引

## 规划编制阶段

### 专项规划编制

#### 公交场站专项规划编制或修编，应参照《佛山市城建项目公交场站配建技术指引》（以下简称《配建技术指引》），并将配建公交场站纳入规划方案，形成总体布局方案。

### 规划衔接

#### 自然资源主管部门在编制或修编控制性详细规划、城市更新单元规划、地块开发细则等法定详细规划时，应参照《配建技术指引》，对公交场站需求规模进行评估，并结合公交场站专项规划，落实公交场站用地。

#### 法定详细规划以配建形式落实公交场站专项规划中公交场站的，视为符合专项规划要求。

#### 在法定详细规划与公交场站专项规划编制或修编时，自然资源主管部门与交通运输主管部门应征求对方意见，保证规划衔接一致。

### 法定详细规划调整

#### 当因新建、改扩建、地块调整、城市更新（“三旧”改造）等项目，需对法定详细规划进行局部调整时，应参照《配建技术指引》，结合建设项目交通影响评价分析，对建设项目周边的公交场站需求规模进行评估，合理落实配建公交场站用地。

#### 对法定详细规划进行局部调整时，应征求交通运输主管部门意见。

## 土地供应阶段

### 土地供应计划

#### 每年4月底前，各区自然资源主管部门将当年度区、镇（街道）两级拟供应土地计划〔含城市更新（“三旧”改造）项目〕提供给属地区交通运输主管部门。供应计划应包括土地基本情况（地块位置、面积、用地性质等）及拟供应时间。计划外供应地块则由区土地储备机构采用逐宗提交方式提供。

### 公交场站配建意见

#### 当具体的宗地实施划拨或出让前，由各区自然资源主管部门向属地区交通运输主管部门提供宗地周边地块已建成和已划拨或出让地块的建筑规模等相关资料，并发函征求公交场站配建意见。属地区交通运输主管部门参照《配建技术指引》，复函确认公交场站配建意见，包括配建时间、场站类型、场站位置、出入口位置、功能布局、面积、设施要求等，并向市交通运输主管部门报备。

表7.2.2.1 配建公交场站规划控制要点范例表

| 控制要点 | 要求 |
| --- | --- |
| 建筑面积 | 配建公交场站（建筑地面一层）总用地面积为2000平方米，其中建筑面积500平方米（含站务用房） |
| 出入口位置 | 出入口需在A路或B路 |
| 产权 | 配建公交场站及其管理用房建成后产权归政府所有 |

#### 各区交通主管部门结合拟供应土地计划，重点对商住、商服、工业、学校、交通枢纽、医院等宗地开展交通资源配置及交通组织等专题研究，各区财政部门每年应安排专项研究经费。

### 配建意见落实

#### 自然资源主管部门须将交通运输主管部门的配建意见落实到地块的规划条件中，并列入该宗地的《国有建设用地划拨决定书》或《国有建设用地使用权出让合同》中。若公交场站无建筑物上盖的，应将土地分割的要求写入规划条件。

7.2.3.2  已划拨或出让的宗地，建设单位承担配建公交场站建设和移交义务，配建公交场站的权属、配建公交场站建设相关要求及法律责任等事项是《国有建设用地划拨决定书》或《国有建设用地使用权出让合同》的有效组成内容，不得随意变更。确需变更的，必须向区自然资源部门提出申请，区自然资源部门收到申请后征求区交通运输主管部门意见，变更内容符合控制性详细规划和公交场站配建要求的，区自然资源部门予以批准，并同时签订《国有建设用地划拨决定书》或《国有建设用地使用权出让合同》的补充协议。变更内容不符合控制性详细规划和公交场站配建要求的，区自然资源部门不予批准。

### 用地审批要点

#### 核发《建设用地规划许可证》时，可参考表7.2.4.1审查需配建公交场站用地的规划设计要点。

表7.2.4.1需配建公交场站用地的审批要点参考范例

| 设计要点 | 要求范例 | 相关条文 |
| --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 配建公交场站（建筑地面一层）建筑面积2000平方米（含站务用房） | 2.1.5、3.1、4.2 |
| 位置 | 配置在主要客流集散点；宜近邻现状或具有近期建设条件的规划道路。 | 2.1.1、2.1.2 |
| 出入口位置 | 车辆出入口宜设置在次干道或支路上，避免靠近平面交叉口 | 6.3.4.3 |
| 供电供水 | 供电、供水系统与上盖建筑分开，可独立管理 | 6.6 |
| 产权 | 配建公交场站及其管理用房建成后产权归政府所有 | 7.4.2 |

注：下划线内容为举例说明，具体取值应依据相关条文及实际情况确定。

## 建设管理阶段

### 建设流程

#### 建设单位通过划拨或出让方式获得的土地须按照规划条件的要求配建公交场站。

#### 配建公交场站须与宗地的主体建筑同步设计、同步建设、同步竣工和验收、同步提交不动产登记申请。分期开发建设的项目，必须在首期开发项目中完成公交场站的建设任务。

### 交通影响评价编制与审核

#### 对于需要配建公交场站的宗地，建设单位在《交通影响评价报告》编制过程中必须考虑配建公交场站选址及功能布局。

7.3.2.2 交通影响评价主管部门应当会同相关部门及专家对《交通影响评价报告》进行联合审查，并出具审查意见，确认场站选址。建设单位应根据审查意见对《交通影响评价报告》进行修正、完善，并将修改成果落实到建设工程设计方案中。

### 报建审查要点

#### 在项目方案设计时，建设单位可参考表7.3.3.1进行需配建公交场站的建设工程的方案设计和建设。

表7.3.3.1需配建公交场站的建设工程报建审查要点（验收表）参考范例

| 审查要点 | 要求范例 | 相关条文 |
| --- | --- | --- |
| 场站占地面积 | ≥1500平方米 | 2.1.5、3.1、4.2 |
| 站务用房面积 | ≥80平方米 | 6.3.9 |
| 停车坪面积 | ≥120平方米 | 6.3.3 |
| 到发车位 | 每条线路不宜少于3个 | 6.3.2 |
| 出口和入口宽度 | 7.5-10米，宜分开设置；合并时宽度不小于12米 | 6.3.4.1 |
| 出入口转弯半径 （道路中心线半径） | ≥12米 |  |
| 出入口位置 | 宜设置在次干道或支路；避免靠近平面交叉口 | 6.3.4.3 |
| 场站内道路权限 | 禁止与其他机动车混用 | —— |
| 交通组织 | 行人与机动车分离 |  |
| 站务用房位置 | 方便司乘人员进出 | 6.3.9.2 |
| 场地净高 | ≥3.8米 | 6.4.1.1 |
| 坡道坡度 | ≤7% | 6.4.1.2 |
| 站台净宽 | ≥2米 | 6.3.5.3 |
| 站台长度 | ≤39米 | 6.3.5.4 |
| 候车廊净高 | ≥2.5米 | 6.3.6.3 |
| 照明、通风 | 设施完善 | 6.3.6.2 |
| 人行道宽度 | ≥3米 | 6.3.7.1 |
| 无障碍设施 | 为使用轮椅的乘客设置候车位和无障碍的连续通道 | 6.3.8.3 |
| 护栏 | ≥0.9米 | 6.3.7.3 |
| 回车道转弯半径 | ≥13米 | 6.3.1.2 |
| 回车道宽度 | ≥7米 | 6.3.1.1 |
| 出入口设施设置 | 设置明显的标志标线和指示牌 | 6.3.4.6 |
| 休息室（平方米） | 6 | —— |
| 卫生间（平方米） | 5 | —— |
| 调度管理用房 | ≥20平方米 | 6.3.9.4 |
| 标牌 | 一套单柱式单牌标志牌 | —— |
| 标志 | 营运标志、出入口标志、行人导向标志完备 | 6.3.3.4、6.3.4.6、6.3.6.5 |
| 标线 | 出入口标线、回车道标线等标线完备 | —— |
| 非机动车存放点 | 可供10辆非机动车停放 | —— |
| 绿化 | 满足《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》 | —— |
| 防火及通风要求 | 满足《建筑设计防火规范》 | —— |
| 应急照明系统 | 满足《建筑照明设计标准》 | —— |
| 实体防护 | 封闭围墙高度不低于1.8m；使用栅栏时，栅栏的竖栏间距应不大于150mm。 | 6.3.11.4 |
| 监控系统 | 无盲区、与上级平台联系畅通 | 6.3.11 |
| 入侵报警设施 | 设施完备 | —— |
| 充电设施 | 已建设配电房、充电机房、监控室等供电设施，并预留输变电、充电桩、管线等设备安装条件，符合相关技术标准要求 | 6.3.10.1 |

注：下划线内容为举例说明，具体取值和条款应依据相关规范及实际情况确定。

### 建设工程设计方案审核

#### 自然资源主管部门在核发建设工程规划许可证之前，应就建设工程总平面图设计方案中配建公交场站的使用功能、位置、规模等内容征询交通运输主管部门意见，并在项目的公示图纸和经审定的建设工程设计方案总平面图上明确反映。

### 建设工程施工图审核

7.3.5.1  住房城乡建设主管部门应督促施工图审查机构，在审查建设单位申报的施工图时，应对照落实建设工程规划许可证核准的公交场站建设要求、公交场站有关行业技术规范。

### 竣工验收流程

#### 配建公交场站的验收必须与开发项目的首次验收同步进行。场站竣工后，由区交通运输主管部门到现场进行查验。区住房城乡建设主管部门在组织建设工程竣工验收前应函询区交通运输主管部门，确认配建公交场站完成情况。

#### 配建公交场站未同步建成的、建设不符合规划条件或者建设工程规划许可要求的,在整改落实完成前，自然资源主管部门不予办理规划条件核实、不予办理不动产登记相关业务,住房城乡建设主管部门不予办理工程竣工验收备案手续。

#### 配建公交场站按照需求须配建充电设施的，建设单位应配合办理充电设施用电申请工作。

## 移交管理阶段

### 配建公交场站权属

7.4.1.1 自然资源主管部门须在《国有建设用地划拨决定书》或《国有建设用地使用权出让合同》中明确配建公交场站不动产权接收单位。竣工验收备案后，建设单位应将配建公交场站无偿移交给接收单位，并主动会同接收单位办理不动产登记。

### 使用权移交流程

7.4.2.1  配建公交场站工程项目竣工验收通过30日内，由建设单位通知区交通运输主管部门办理移交使用手续，并根据主管部门需求提供项目审批和立项、用地审批和规划、建筑审查有关文件、建筑施工资料、各相关设施的图纸资料及项目申报、批复、验收、备案等相关文件材料。

7.4.2.2  配建的公交场站须无偿移交区交通运输主管部门使用，在验收通过到移交使用手续办理完成期间，可临时移交配建公交场站的使用权，避免配建公交场站的闲置浪费。

### 费用承担

#### 需要移交的配建公交场站，在移交前及移交后质量保修期（依据《建设工程质量管理条例》等法律法规确定的期限）内的安全责任及相关维修费用由建设单位承担；移交后质量保修期外的维修责任和维修费用由接收单位承担。

#### 配建公交场站办理产权登记或移交过户所产生的税收和相关费用由建设单位承担。

#### 第7.4.3.1条及第7.4.3.2条内容在国有建设用地使用权出让合同或者国有建设用地划拨决定书另有约定的，按约定执行。

# 附 图

附图1：配建公交场站平面布局基本形式

通道式

港湾式

环绕式

附图2：配建公交场站立体布局基本形式

叠加式                  分离式                   混合式

附图3：到发车位基本形式与尺寸

直列式

锯齿式

附图4：站台行人设施设置示意图

# 附录1 名词解释

### 【公交场站】佛山未来公交场站建设模式将公交场站的分类调整为两类：运营服务型公交场站与支持保障型公交场站。其中，运营服务型公交场站包括独立建设公交场站和配建公交场站；支持保障型公交场站包括停保场与综合车场。

### 【配建公交场站】是根据建筑客流需求附设于建筑（地块）的公交场站，其包括公交线路掉头、发车、上下客、乘等候以及首班夜间停放等功能。

### 【综合车场】是提供公交车辆的夜间停放，运营车辆的维修、保养、充电，以及公交线路运营与场站管理等功能的公交场站。

【回车道】是指公交场站内供车辆进出、移位、回转方向使用的道路。

# 附录2 本指引用词说明

为便于在执行本指引条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1.   表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2.   表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3.   表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

条文中指明必须按其他有关规范/标准执行的写法为：“应按……执行” 或“应符合……的要求（或规定）”。

条文中非必须按所指定的规范/标准执行的写法为：“可参照……的要求（或规定）”。

# 附录3 相关规范参考

本指引编制过程中参考了以下文件：

1.   国家相关标准规范文件

《城市道路交通规划设计规范》 GB50220-95

《城市道路工程设计规范》 CJJ37-2012

《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》 CJJ/T15-2011

《城市公共汽车和无轨电车工程项目建设标准》 B99-104

《城市公共交通标志》 GB/T5845.4-2008

《城市公共交通工程术语标准》 CJJ/T119-2008

《道路交通标志和标线》 GB5768-2009

《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 JGJ50-2013

《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2015

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014

《车库建筑设计规范》 JGJ100-2015

《民用建筑设计统一标准》 GB50352-2019

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014

《城市公共交通标志 第3部分：公共汽电车站牌和路牌》 GB/T5845.3

《公共信息导向系统设置原则与要求第4部分：公共交通车站》 GB/T 15566.4

《无障碍设计规范》 GB 50763-2012

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 GB/T 18487.1-2015

《电动汽车充电站及充电桩设计规范》 Q/CSG 11516.2-2010

《安全防范工程技术标准》 GB50348-2018

《入侵报警系统工程设计规范》 GB50394-2007

《视频安防监控系统工程设计规范》 GB50395-2007

《城市道路照明设计标准》 CJJ 45-2015

2.   佛山相关标准规范文件

《佛山市城市规划管理技术规定（2015年修订版）》

3.   地方相关标准规范文件

《香港规划标准与准则》（2011版）

《香港运输策划及设计手册》（1999版）

《北京市公共汽电车站场功能设计要求》 DB11/T715-2010

《上海市公共汽车和电车首末站、枢纽站建设标准》 DG/TJ08-2057-2009

《深圳市大型建筑公交站场配建指引》

《深圳市民用建筑配建公交场站设计导则》

《上海市公共汽车和电车客运管理条例》（2010）

《哈尔滨市公共汽车交通基础设施规范》（2012）

《哈尔滨市城市公共交通基础设施规划建设管理规定》（2010）

《广州市公共汽车电车客运管理条例》（2009）

《武汉市城市公共客运交通管理条例》（2004）

《长春市城市公共汽电车客运管理条例》（2008）

《公共交通安全防范技术要求 第2部分：公交场站安全防范系统》DB11/T 1162.2-2015

佛山市城建项目公交场站配建技术指引

条 文 说 明

目 录

1 总则	38

1.1编制背景	38

1.2编制目的	40

1.3编制依据	40

2功能定位指引	40

2.1场站配建原则	40

2.2配建公交场站功能定位	41

3 配建标准指引	41

3.1配建标准制定原则	41

3.2场站配建启动阈值	42

4 建设规模指引	45

4.1建设规模控制原则	45

4.2场站最小规模控制指标	45

4.3可配建公交场站的建设项目用地规模控制标准	47

5 设计指引	49

5.2平面布局	49

6 设施配置指引 	49

6.2	 设计内容	49

6.3	 功能设施设计要求	49

6.4	 其他	52

6.5	 消防要求	52

6.6	 环保要求	52

# 1 总则

## 1.1编制背景

2005年，建设部等六个部委联合发布《关于优先发展城市公共交通的意见》，要求“公共交通站场是城市公共交通的基础性设施，要按照‘统一规划，统一管理，政府主导，市场运作’的方式，加大政府投资建设的力度，加强公共交通站场的建设”，“居住小区、开发区、大型公共活动场所等重大建设项目，应将公共交通站场建设作为项目的配套设施，同步设计、同步建设、同步竣工”，对配建公交场站制度及其市场化运营提出了初步设想。

2012年，为缓解全国范围城市内逐步蔓延的交通拥堵问题，国务院发布了《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》，对公交基础设施建设提出了新的要求。首先，要求加强公共交通用地综合开发——“对新建公共交通设施用地的地上、地下空间，按照市场化原则实施土地综合开发；对现有公共交通设施用地，支持原土地使用者在符合规划且不改变用途的前提下进行立体开发；对现有公共交通设施用地，支持原土地使用者在符合规划且不改变用途的前提下进行立体开发；公共交通用地综合开发的收益用于公共交通基础设施建设和弥补运营亏损”。然后，要求拓宽融资渠道——“吸引和鼓励社会资金参与公共交通基础设施建设和运营，在市场准入标准和优惠扶持政策方面，对各类投资主体同等对待”。接着，要求健全技术标准体系——“修订和完善公共交通基础设施的建设标准”。最后，再度强调“落实城市建设项目交通影响评价制度，并作为项目实施的前置性条件，严格落实公共交通配建标准，实现同步设计、同步建设、同步验收；大力加强公共交通和绿色出行的宣传和引导”。在要求推行配建公交场站制度，实现土地综合开发的同时，也要求通过吸引社会资金、明确配建标准等手段，保证配建公交场站的施行。

佛山市响应国家建设“公交都市”的号召，提出创建公交都市全国示范试点的发展目标。为此佛山市需全面整合城市公共交通资源，大力推进公共交通基础设施的建设，构建具有竞争力的城市公共交通系统，提升城市公交服务品质，满足居民出行需求。《佛山市交通白皮书》明确了“结合规划管理单元落实公交站场，打造高密度站场设施服务”的公交场站发展对策。

近年来，受制于用地难以保证、专项资金缺乏、政策倾向不均衡等诸多因素影响，佛山市公交场站的建设进度缓慢，规划的公交场站也没有及时落到实处，严重制约了城市公共交通的发展。公交场站设施的有效供给是保障公共交通高水平服务的重要因素，目前，国内大部分城市都在积极探索和实践利用住宅、商业、办公等建筑配套建设公交场站的建设模式，在集约用地的基础上，对加快推进公交场站的建设也有着积极的作用。

2013年，佛山市政府印发实施了《佛山市城建项目公交站场配建管理办法》（以下简称《管理办法》）。《管理办法》出台后效果显著，但由于公交场站配建仍属于新兴事物，在国内尚无成熟经验和法规可以借鉴，在技术标准、进度掌握、管理维护、产权移交等方面，仍存在很多问题。针对佛山市公交场站的发展现状，迫切需要从规划、管理方面等探索适合佛山城市特色的配建公交场站发展政策，并通过相关技术标准的制定引导和规范新政策的顺利实施。

2021年5月，《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于推动城市停车设施发展意见的通知》（国办函〔2021〕46号）要求各城市人民政府负责制定或修编公交场站配建地方标准。

在上述背景下，为了加快推进公交场站建设，提高公交场站供给水平，促进佛山公交场站设施的可持续发展，特制订本指引，用以指导我市配建公交场站的规划建设。

## 1.2编制目的

### 本指引旨在确定各类型建筑配建公交场站标准，理顺配建公交场站制度实施流程，为佛山市配建公交场站制度的建立提供依据及技术指引。保障佛山市规划公交场站的落实，提高配建公交场站设计质量和建设水平，实现公交场站布局的调整优化。促进公交优先政策落实，推进佛山公交都市示范工程的建设，提高公交服务可达性水平，保障公交服务可达性水平，提升土地利用效率与效益。

## 1.3编制依据

### 本指引的编制，首先参照国家规范及佛山标准的有关内容；其次，在借鉴国内外经验与总结佛山既有实践经验的基础上，结合佛山市的城市发展目标与实际情况，科学地编制适合佛山的配建公交场站技术指引。

# 2功能定位指引

## 2.1场站配建原则

### 2.1.1  为了使公交场站的布局更加合理，覆盖范围更广，服务水平更高，配建公交场站的规划建设应与城市土地利用、道路网、公交线网、以及其他交通方式相协调，优先设置在人流集中、客流集散量较大的地方，主要考虑在居住、商务办公、商业服务、教育科研、医疗卫生、文体娱乐以及批发零售建筑的配建需求，便于乘客快速安全集散和换乘。

根据《建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知》，公交站场纳入城市旧城改造和新城建设计划，作为新建居住小区、开发区、大型公共活动场所等工程项目配套建设的一项内容，实行同步设计、同步建设、同步竣工、同步交付使用。我市进入土地二次开发的转型时期，既有独立用地公交场站模式缺乏动力，用地难落实，将公交场站的建设与城市土地二次开发相结合存在重要的现实意义。

### 2.1.3   当在建筑一层配套建设场站，服务上盖建筑及周边的客流需求时，可通过设置有盖天桥、楼梯、扶梯等良好的步行设施将乘客与配建公交场站快速连接，保障公交设施的便利性。

### 2.1.5   考虑公交车辆的运行性能需求，公交场站不宜设置在地下。因为如设置在地下，公交车辆的爬坡一般会带来噪声和尾气等负面影响，而且上下坡道的设置会增加场站的用地需求，不利于场站与建筑（尤其是居住类建筑）的有效融合。若用地条件困难而场站需求较大，可考虑设置在地下层，但场站的设计（包括出人口、坡道、通风照明、防火等）须满足相关设计规范。

## 2.2配建公交场站功能定位

### 2.2.1   未来佛山市将形成以公交枢纽站、首末站为运营服务支点，以停保场、综合车场为支持保障后盾的公交场站体系。新体系主要体现两个方面的调整：一方面，丰富了公交场站类型划分，将功能更为简化的配建公交场站作为运营服务支点之一，将与线路运营关系不是非常密切的功能（维修、大规模夜间停车等）剥离至支持保障型场站集中解决；另一方面，拓宽了公交场站的选址选项，公交场站不一定需独立占地，可以附设于建筑（地块）。

# 3 配建标准指引

## 3.1配建标准制定原则

### 3.1.1   建筑规模阈值是为了体现不同区域、不同建筑类型的公交客流需求差异特点，从建设项目的建筑面积控制场站配建启动阈值。

### 3.1.2   对于建筑项目周边用地的公交场站缺口，建议结合建设项目交通影响评估分析，开展公交场站设施的缺口评估。

根据《佛山市城市规划管理技术规定（2015年修订版）》，公交站点服务半径为500米。因此，应考虑新建项目500米范围内的公交需求缺口。根据表3.2.1的建筑阈值确定周边需求，并在充分考虑项目用地条件的前提下，适当增加场站供应以满足周边需求，统筹落实场站用地。

## 3.2场站配建启动阈值

### 3.2.1   对于建筑需配建公交场站的建筑规模阈值计算方法，首先建立新建项目建筑开发量、规划人口（岗位）与公交出行需求之间的关系，然后以高峰小时单条公交线路供需平衡（即高峰小时公交需求等于单条线路高峰小时运能）情况下对应的建筑面积为配建启动阈值。

配建启动阈值=高峰小时公交需求/单位建筑面积公交需求

=单条线路高峰小时运能/单位建筑面积公交需求

其中：

单条线路高峰小时运能=高峰小时单向发车标台数×标准车核载人数×高峰小时首末站载客率

单位建筑面积公交需求=高峰小时出行率×高峰小时公交分担率×首末站使用比例×平均换乘系数

考虑未来佛山公交将达到较高的服务水平，高峰小时单向发车标台数将达到12~14标台。考虑分区差异，认为一类区高峰小时单向发车标台数为14标台，二类区为12标台。

参考国内主流公交企业车辆的车型大小及其核载人数，得到标准车核载人数为60人。

根据相关城市经验及佛山实际，高峰小时首末站载客率一般为15%左右，但居住、办公、商业建筑周边的首末站公交载客率一般较高，具体数值如表1所示。

- 各建筑类型高峰小时首末站载客率

| 建筑类型 | 高峰小时首末站载客率（%） |
| --- | --- |
|  | 一类区 | 二类区 |
| 居住 | 30 | 25 |
| 商务办公 | 20 | 18 |
| 商业服务 | 50 | 40 |
| 教育科研 | 15 | 15 |
| 医疗卫生 | 15 | 15 |
| 文体娱乐 | 15 | 15 |
| 批发零售 | 15 | 15 |

高峰小时单位建筑面积出行率可通过实地调查及参考综合交通模型得出，具体数值如表2所示。

- 各建筑类型单位建筑面积出行率

| 建筑类型 | 单位建筑面积出行率（人次/平方米） |
| --- | --- |
|  | 一类区 | 二类区 |
| 居住 | 0.014 | 0.011 |
| 商务办公 | 0.025 | 0.021 |
| 商业服务 | 0.042 | 0.031 |
| 教育科研 | 0.021 | 0.016 |
| 医疗卫生 | 0.024 | 0.020 |
| 文体娱乐 | 0.036 | 0.030 |
| 批发零售 | 0.027 | 0.024 |

根据模型测试结果，未来佛山公交分担率将达到30~40%，其中常规公交约占40%。对无轨道交通覆盖的区域，常规公交分担率为15%~25%。结合各类型建筑特征，给出高峰小时公交分担率。具体数值如表3所示。

- 各建筑类型高峰小时公交分担率

| 建筑类型 | 高峰小时公交分担率（%） |
| --- | --- |
|  | 一类区 （非轨道区） | 一类区 （轨道区） | 二类区 （非轨道区） | 二类区 （轨道区） |
| 居住 | 30 | 18 | 22 | 15 |
| 商务办公 | 25 | 15 | 18 | 11 |
| 商业服务 | 40 | 24 | 28 | 17 |
| 教育科研 | 25 | 15 | 18 | 11 |
| 医疗卫生 | 20 | 12 | 15 | 9 |
| 文体娱乐 | 20 | 12 | 15 | 9 |
| 批发零售 | 20 | 12 | 15 | 9 |

根据问卷调查以及参考佛山相关公交规划，平均换乘系数取1.05~1.2。具体数值如表4所示。

- 各建筑类型平均换乘系数

| 建筑类型 | 平均换乘系数 |
| --- | --- |
| 居住 | 1.05 |
| 商务办公 | 1.05 |
| 商业服务 | 1.2 |
| 教育科研 | 1.05 |
| 医疗卫生 | 1.05 |
| 文体娱乐 | 1.05 |

根据问卷调查以及借鉴国内其他城市数据，首末站使用比例为30%~40%。具体数值如表5所示。

- 各建筑类型首末站使用比例

| 建筑类型 | 首末站使用比例（%） |
| --- | --- |
| 居住 | 40 |
| 商务办公 | 30 |
| 商业服务 | 30 |
| 教育科研 | 30 |
| 医疗卫生 | 30 |
| 文体娱乐 | 30 |

对于保障性住房、安居房等户型较小的居住小区，收入水平相对较低，拥车水平也相对较低，其客流出行主要采用公交出行方式，故其建筑规模阈值可适当降低，可依据人均居住面积及公交分担率情况进行配建阈值调整，配建阈值建议降低15%。其他类型居住建筑可根据专题研究确定。

为了便于操作，利用表3.2.1配置阈值测算的新建项目线路需求按“四舍五入”原则取整。

#### 3.2.2  混合功能建设项目的公交出行需求与相应的用地开发类型有关，所以根据不同用地的需求总量来确定配建公交场站规模，即需设线路规模。混合功能建设项目需设的线路规模的计算方法如下：

需配线路数=∑（不同类型建筑规模/不同类型建设项目需配建公交场站的建筑规模阈值）

# 4 建设规模指引

## 4.1建设规模控制原则

4.1.2   用地规模控制标准是从建设项目用地规模出发，考虑建设项目的场站配建条件。

## 4.2场站最小规模控制指标

由于环绕式配建公交场站用地相对较大，因此以通道式与港湾式的配建公交场站为例计算控制指标。

配建公交场站的用地面积包括两部分：车辆运行与乘客通行区域的面积和站务用房面积。

《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》（CJJ/T15 2011）规定，首站办公用地不宜小于35m2，绿化面积不宜低于20%。

港湾式配建公交场站：最小规模为790m2。若增加一条线路，需要额外增加用地530m2。

- 港湾式配建公交场站示意图

通道式配建公交场站：最小规模约810m2。若增加一条线路，需要额外增加用地420m2。

- 通道式配建公交场站示意图

在村居地区，公交线路发车频率较低，为避免用地浪费，单条线路可仅设置到车位和发车位，不设候车位及停车坪。最小规模约350m2。

- 村居地区配建公交场站示意图

根据《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范（CJJ/T15 2011）第2.1.3条，每辆标准车首末站用地面积应按100 m2~120 m2计算；当首站不用作夜间停车时，用地面积应按该线路全部运营车辆的60%计算。按线路运营车辆为12辆测算，首末站的规模应为700~840m2。

结合国家规范综合考虑，最小规模配建公交场站用地面积控制为800m2。

在用地紧张的一类区，可建设最小规模配建公交场站，其他地区不推荐；用地较为宽松的外围片区，可适当提高配建面积控制标准；配建公交场站应根据需求建设公交充电设施，公交充电设施建设面积应在最小规模标准上额外增加；若确有配建公交中途站的必要，则开发商需在地块内部道路或建筑一层，根据政府要求，配建公交中途站。

- 含专用充电车位（色块区域）的配建公交场站示意图

在用地允许情况下，配建公交场站服务线路条数与合理占地规模宜符合下表规定。

表6 各类型配建公交场站占地规模表

| 场站形式 | 服务线路条数 | 占地规模（m2） |
| --- | --- | --- |
| 通道式 | 1 | 1500 |
|  | 2 | 2500 |
|  | 3 | 3700 |
| 港湾式 | 1 | 2000 |
|  | 2 | 3400 |
|  | 3 | 4100 |
| 环绕式 | 1 | 1700 |
|  | 2 | 2500 |
|  | 3 | 3200 |

## 4.3可配建公交场站的建设项目用地规模控制标准

### 4.3.1   对于建设项目可配建公交场站的用地规模控制指标，主要考虑不同类型用地的公共配套设施需求因素，分析建设项目可用于配建公交场站的用地条件。

根据《佛山市城市规划管理技术规定（2015年修订版）》，居住小区级的需独立占地的公共服务设施包括：幼儿园（≥2700m2）、居民健身设施（≥1500m2）、垃圾收集站（≥110m2）、公共厕所（＞60m2）。配建公交场站最小面积以约1000m2计算。需独立占地设施至少需要用地5370m2。考虑居住小区绿化率至少需达到30%，则独立占地设施用地占比最高为70%。因此，居住用地地块至少需7671m2才可配建公交场站，以8000m2作为控制指标。其中配建公交场站所占用地面积为12.5%。

4.3.2  对于其他类型建筑，相关规范没有对其底层建筑的设施配置提出特别需求，故场站用地规模占项目用地面积的比例建议取15%，项目用地面积宜大于7000m2

# 5 设计指引

## 5.2	平面布局

### 5.2.1   根据最小规模的匡算过程，直列式场站适合建设的地块长度宜大于80米，而通道式或回车道型式的场站适合在边长大于50米的地块上。

### 5.2.3   站内必须具备车辆运行区域、乘客综合服务区域、调度管理和后勤保障区域，其他公共配套设施宜根据实际需求以及周边用地、公共设施布局情况，结合上盖建筑的设计功能，酌情设置。

# 6 设施配置指引

## 6.2	设计内容

### 6.2.1   参考《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》（CJJ/T15-2011）第 2.1.7条，结合配建公交场站的需求，确定配建公交场站的设计内容。

原则上配建公交场站均需建设公共汽车充电设施或预留公共汽车充电设施建设条件。在外围村镇或条件困难地区，可不建设公共汽车充电设施或预留公共汽车充电设施建设条件。

## 6.3	功能设施设计要求

### 6.3.1   回车道的平面、横断面、纵断面等其他方面的设计可参照《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）、《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》（CJJ/T15-2011）的有关规定或要求。

在用地紧张的地方，规模较大的公交场站遭遇的落实难度也较大，为此可通过利用就近街道作为回车道，以减少配建公交场站对新建项目的用地需求，但必须满足不影响就近街道交通的正常通行为前提。

### 6.3.2   到发车位与线路运营参数密切相关，主要依据车辆在首末站的停留时间来设置到发车位的数量。参考香港经验（《香港运输策划及设计手册》），停留时间是线路运行时间的函数，计算方法为：

停留时间=线路高峰配车数×高峰发车间隔-运行时间

其中：线路单向高峰配车数为12辆，高峰发车间隔5分钟，线路单向运行时间为15分钟。所以需要3个到发车位。

本条的编制，主要参考香港、北京等城市的经验（《香港运输策划及设计手册》、《北京市公共汽电车站场功能设计要求》DB11/T715-2010），给出到发车位的基本形式和尺寸。

### 6.3.3   出于节约资源能源、减少空驶里程和方便运营调度管理需要，远离停保场、综合车场或有较大早班客运需求或高峰时段换乘客流较大的公交场站，应设置供应停运车辆停放的停车坪。

停车坪及停车位的相关设计标准参照《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）、《车库建筑设计规范》JGJ100-2015的规定。

相关标志参照《城市公共交通标志》GB/T5845.4-2008、《道路交通标志和标线》GB5768-2009的相关规定。

### 6.3.4   出入口设计参照《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）、《城市道路交通规划设计规范》（GB 50220-95）、《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》 CJJ/T15-2011、《佛山市城市规划管理技术规定（2015年修订版）》的相关规定。

相关标志参照《城市公共交通标志》GB/T5845.4-2008、《道路交通标志和标线》GB5768-2009、《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》 CJJ/T15-2011的相关规定。

### 6.3.5   站台应符合《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》（CJJ/T15-2011）的要求。

配建公交场站的基本设计理念是：场站是一个向乘客开发的公共空间。即：主体建筑的乘客可通过电梯等行人设施到达站内候车与乘车，建筑外的乘客可通过行人通道等行人设施到站内乘候车，以提高公交的可达程度与服务水平。

楼梯、电动扶梯及电梯设计应符合《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）的规定。

### 6.3.6   候车设施应符合《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》（CJJ/T15-2011）的要求。

站牌设计参阅《城市公共交通标志 第3部分：公共汽电车站牌和路牌》（GB/T5845.3）的详细规定。

照明应符合现行行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015的规定。

公共信息导向系统应符合现行国家标准《公共信息导向系统设置原则与要求第4部分：公共交通车站》GB/T 15566.4的规定。

### 6.3.7   行人通道设计标准可参照《深圳市民用建筑配建公交场站设计导则》的相关规定。

### 6.3.8   无障碍设施参照《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）的规定。

### 6.3.9   站务用房应符合《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》（CJJ/T15-2011）、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的要求。首末站的办公用地不宜小于35平方米，其中调度室不小于15平方米；枢纽站的办公用地不宜小于75平方米，其中调度室不小于30平方米。上海规定首末站、枢纽站管理用房建筑规模宜大于50平方米。结合其他城市的经验，站务用房必须配置调度室，面积不小于20平方米；其他配套设施（监控室、休息室等）可依据实际需求和场地限制条件来配置。

### 6.3.10  充电设施应符合《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》（GB/T 18487.1-2015）、《电动汽车充电站及充电桩设计规范》（Q/CSG 11516.2-2010）的要求。

### 6.3.11  监控系统应符合《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）、《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）的要求，还可参照北京市地方标准《公共交通安全防范技术要求 第2部分：公交场站安全防范系统》（DB11/T 1162.2-2015）的相关规定。

6.3.12  照明设施应符合《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015的规定。

## 6.4其他

### 6.4.13  到发车位、加减速区域以及车辆出入口等区域路面使用频率高，为了保障路面完好和行车安全，对道路强度提出增强处理与防滑处理要求。

## 6.5	消防要求

若回车道与消防通道共用，必须避免车辆占用消防通道，影响消防通道应有的功能。

配建公交场站的防火设施应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）与《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）的相关规定。

## 6.6	环保要求

结合实际经验，将配建公交场站与上盖建筑的供电、供水系统分开独立管理，可尽可能避免场站与上盖物业之间的矛盾。