佛山市汽车维修电子健康档案系统

接口技术规范

目录

1范围………………………………………………………………………………2

2规范性引用文件…………………………………………………………………2

3缩略语……………………………………………………………………………2

4基本要求…………………………………………………………………………2

5数据格式及约束条件……………………………………………………………3

6数据采集接口要求………………………………………………………………3

附录A  数据采集报文结构………………………………………………………6

- 范围

本部分规定了汽车维修电子健康档案系统数据采集的基本要求、数据格式及约束条件和接口要求。

本部分适用于市级汽车维修电子健康档案系统采集汽车维修电子记录。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T2260中华人民共和国行政区划代码

GB32100法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

道路运输电子政务平台编目编码规则

JT/T 697.7-2014交通信息基础数据元 第 ７ 部分：道路运输信息基础数据元

JT/T 1132.3-2017汽车维修电子健康档案系统 第 ３ 部分：数据元

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

HTTPS：基于安全套接层的超文本传输协议（Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer）

JSON：脚本语言对象标记（JavaScript Object Notation）

UTF-8：８ 位统一可变长度字符编码（8-bit Unicode Transformation Format）

- 基本要求

4.1数据采集网络拓扑图

市级汽车维修电子健康档案系统（简称“市级系统”）的网络拓扑图如下图所示：

图1. 市级汽车维修电子健康档案系统网络拓扑图

系统对接企业相关的服务器群部署于在互联网区域，维修企业通过互联网传输数据或访问交互界面。

4.2 数据采集方式

市级系统应通过数据接口接收汽车维修企业自动上传的汽车维修电子记录。

4.3数据采集内容

汽车维修企业上传的汽车维修电子记录应包括维修企业名称、车辆识别代码、车牌号码、车牌颜色、送修日期、送修里程、结算日期、结算清单编号、故障描述、维修项目、维修工时、配件名称、配件编码和配件数量 14个数据元。

4.4数据采集时效

汽车维修企业在完成结算后应实时上传汽车维修电子记录信息，最迟不得超过次日24小时。

- 数据格式及约束条件

5.1数据格式

采集汽车维修电子记录的数据格式应符合ＪＴ／ Ｔ １１３２.３的要求。

5.2约束条件

约束条件见表１。

- 数据采集接口要求

6.1接口协议

数据采集接口协议应满足：

ａ） 传输方式采用 HTTPS 传输；

ｂ） 采用 POST方法提交；

ｃ） 数据格式为JSON格式；

ｄ） 字符编码采用UTF-8。

6.2交换过程

汽车维修企业为数据上传的发起方，市级系统为数据上传的接收方。汽车维修企业发送报文后30s内未收到应答报文，应中断发送后重新进行一次请求。

6.3报文结构

报文结构包括报头（header）和报体（body）节点，报文结构字段解释见表 ２。

6.4接口功能

6.4.1维修企业账户注册

汽车维修企业在其所属市级系统进行维修企业账户注册，注册成功后获得维修企业编码。 维修企业账户注册的报文结构见附录 Ａ.１。

6.4.2身份校验

汽车维修企业通过维修企业编码和维修企业登录密码进行身份校验，获取接口调用凭证，进行接口调用。 接口调用凭证的存储空间应不少于 512Bytes。 每次获取接口调用凭证的有效期为 ２ｈ。 身份校验的报文结构见附录 Ａ.２。

6.4.3新增汽车维修电子记录维修企业将新增的汽车维修电子记录上传至市级系统，新增汽车维修电子记录成功后返回成功标识。新增汽车维修电子记录的报文结构见附录 Ａ.３。根据维修企业的信息化状况有两种上传方式：

6.4.3.1 维修企业无信息管理系统的情况

接口应提供交互式操作界面，由企业手工录入维修记录，确认无误后上传。

6.4.3.2 维修企业有信息管理系统的情况

接口应提供API，供原信息管理系统供应商开发数据上传工具，实现自动上传。